Das Programm für Berechnung des Roboters

mit zwei angetriebenen Räder (2 Elektroantriebe).

# 1. Berechnungsschema

m – Masse des Roboters

–  Beschleunigung

Ti –  Zugkraft

Pi – Rollwiderstandkraft

α – Steigung

Mri- Reaktionsmoment auf dem Rad

D – Raddurchmesser.

# 2. Algorithmus der Berechnungen

2.1. Analyse des Berechnungsschemas

# Die Gleichung der Zugdynamik in Berechnungsschema bei  stellt die Statikgleichung dar. Für ein Radantrieb ergibt es sich:

(1)

G – Gewicht des Roboters

G=m*9,81

rw – Widerstandzahl

rw = f cos α + sin α    			(2)

α  - Steigung

f - Rollwiderstandzahl

# 2.2. Berechnungsangaben

Es wird α =10°, f=0,1 angenommen

2.3. Der erste Schritt

Angaben für Berechnung: Robotermasse - m, Raddurchmesser - D, Geschwindigkeit - V.

Berechnung der Motorleistung:

(3)

- Wirkungsgrad des Getriebes. Es wird  angenommen

2.4. Der zweite Schritt

Ein Motor wird mit der Motorleistung (3) ausgewählt

По найденной мощности подбирается двигатель.

Der Ausdruck wird für mechanische Charakteristik des Motors ermittelt

Der Ausdruck der mechanischen Charakteristik des Motors

(4)

- Motordrehzahl

- Leerlaufzahl des Motors

- Motordrehmoment

- Motordrehzahl und Motordrehmoment für konkrete Arbeitsbedingungen

Getriebeuntersetzung wird als ein Verhältnis der Motornenndrehzahl ndN zu der Raddrehzahl n2.

ndN entspricht  dem Nenndrehmoment MdN

Die Raddrehzahl durch folgenden Ausdruck definiert

(5)

2.5. Der dritte Schritt

Nach der Getriebeuntersetzung wird ein Getriebe ausgewählt.

Angaben für Berechnung: Getriebeuntersetzung  - k und Wirkungsgrad - .

Man bekommt das Motordrehmoment

(6)

Motordrehzahl wird von dem Motordrehmoment  aus (4) ermittelt

Robotergeschwindigkeit

(7)

# Text boxes

Md

nd0

ndj

Mdj

Mechanische Charakteristik des Motors